无牙痕动力钳

SLD型无牙痕液压动力钳是在油气田、海洋油田测试、修井作业中，卸23/8-4½" 油管及4½"-5½" 套管7-5/8"套管的一种开口式动力钳。本动力钳是在吸收美国“爱克”公司的钳子优点的基础上，重新设计改进而成，通过跟换特殊钳头，并且采用非金属特殊牙块，实现对管柱的无牙痕，广泛用于海洋油田、高含硫油气田的起下9Cr，13Cr，22Cr，25Cr等特殊管柱的作业。本产品拥有实用新型专利三项，发明专利一项，专利号：实用新型：ZL201320528350.6；ZL201320528217.0；ZL201420171500.7.发明专利 ZL201410141996.8,本产品是江苏省高新技术产品，配套的扭矩自动控制系统拥有软件著作权，

（2）该产品有如下特点：

1、主钳采用双制动结构，大大增加了制动力，使主钳的夹紧性能更可靠，不会出现打滑现象。

2、主、背钳配套，操纵多路阀的操纵杆，可以实现主背钳分别夹紧或松开管柱。

3、前导杆采用加长型，后导杆采用龙门式，可以实现主背钳都夹管柱本体，便于在后导杆上安装圆盘传感器，同时保证在钳子使用过程中，主背钳不再扭转翻动，扭矩仪显示的圈数精度高。

4、背钳采用双油缸杠杆式夹紧结构，可以实现钳头对管柱的全包围。

5、可配上扭矩控制系统，可以实现对扭矩的设定、控制、记录、保存，并自动绘制扭矩一圈数曲线。

SLD5½"型

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主钳体适用管径 | 2-3/8"---5-1/2" |
| 2 | 背钳体适用管径 | 2-3/8"---5-1/2"对应的本体和接箍 |
| 3 | 液压系统最高压力 | 18 Mpa |
| 4 | 钳头转速 | 0-15 rpm |
| 5 | 工作流量 | 120±10 L/min |
| 6 | 最大扭矩 | 30 KN.M |
| 7 | 夹紧方式 | 主钳内曲面滚子爬坡方式 背钳三额板杠杆式夹紧 |
| 8 | 无痕牙 | 非金属特殊材料牙块 |
| 9 | 无牙痕效果 | 绝对无痕，管体上不得有损点 |

SLD 7-5/8"型

| 序号 | 名称 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主钳体适用管径 | 2-3/8"---7-5/8" |  |
| 2 | 背钳体适用管径 | 2-3/8"---7-5/8"对应的本体和接箍 |  |
| 3 | 液压系统最高压力 | 18 Mpa |  |
| 4 | 钳头转速 | 0-15 rpm |  |
| 5 | 工作流量 | 120±10 L/min |  |
| 6 | 最大扭矩 | 40 KN.M |  |
| 7 | 夹紧方式 | 主钳内曲面滚子爬坡方式 背钳三额板杠杆式夹紧 |  |
| 8 | 无痕牙 | 非金属特殊材料牙块 |  |
| 9 | 无牙痕效果 | 绝对无痕，管体上不得有损点 |  |